## Slide 1: פרויקט קורס FPGA
אלעזר הראל
מתן ליבנה

## Slide 2: תיאור כללי
מהות הפרויקט
  זיהוי שינויים בתמונה
מוטיבציה
  מערכות גילוי לגדרות של יישובים, לצורך הפעלה של מצלמת חקירה בהספק גבוה בעת הצורך

## Slide 3: תיאור המערכת
הקלט מהמצלמה מיוצג על ידי אוסף של frame-ים
ה- frame הראשון ישמש כתמונת ייחוס (reference)
שאר ה- frame-ים מושוים ל- reference
בעת זיהוי של הפרש גדול בין ה- reference לבין התמונה הנוכחית מופעל אות alarm

## Slide 4: תיאור האלגוריתם (1)
תמונות greyscale, ערך כל פיקסל 0-255

## Slide 5: תיאור האלגוריתם (2)
מחזיקים threshold

## Slide 6: שלבי הפיתוח (1)
שלב ראשון: סימולציה באמצעות קבצי COE
  הוידאו מיוצג על ידי מספר קטן של תמונות
  התמונות קטנות מאוד (משיקולי מקום אפשר לשמור כ- 60 תמונות של )
  ROM מחזיק את התמונות
  קוראים את התמונות מה- ROM בזו אחר זו, כאשר הראשונה משמשת כ- reference
  ה- reference נשמר ב- RAM
  שאר התמונות הושוו מייד עם קריאתן מה- ROM ל- reference שב- RAM

## Slide 7: שלבי הפיתוח (2)
שלב שני: סימולצית textIO
  המרה של תמונה (קטנה) לקובץ textIO באמצעות python script
  שכפול התמונה כך שתמונה גדולה מחזיקה רצף של תמונות אשר מייצג את הוידאו מהמצלמה
  קוראים את התמונות מה- textIO בזו אחר זו, כאשר הראשונה משמשת כ- reference
  ה- reference נשמר ב- RAM
  שאר התמונות הושוו מייד עם קריאתן ל- reference שב- RAM

## Slide 8: צילום מסך של הסימולציה

## Slide 9: שלבי הפיתוח (3)
שלב שלישי (טרם הסתיים): העברת הוידאו מה- PC ב- UART
  הוידאו ייקרא מהמחשב
  התמונות תועברנה דרך UART ל- board
  התמונות תקראנה בזו אחר זו, כאשר הראשונה משמשת כ- reference
  ה- reference יישמר ב- DDR
  בעת העלאת תמונה היא תישמר בכתובת ידועה ב- DDR ולאחר מכן תושווה ל- reference שכבר נמצא ב- DDR
  התמונה הבאה תדרוס את אותה כתובת ב- DDR ותושווה בעצמה ל- reference

## Slide 10: ארכיטקטורה של העברת התמונות ב- UART

## Slide 12: המשך הפיתוח
הוספת התמיכה ב- DDR
השלמת התקשורת בין ה- microblaze לבין האלגוריתם ב- VHDL באמצעות ה-IP עם הרגיסטרים
שליחת התמונות מה- PC באמצעות UART client, למשל TeraTerm
ניתן לעדכן את ה- reference אחת לכמה פריימים